1. После оформления задания на полёт:

- аэродром первой посадки

- время вылета

- номер и литер рейса

- тип и номер ВС (позывной)

- код ВРЛ

- эшелон (высота) полёта по трассе

- при полёте по ПВП, допуск к ОПВП

Пример 1: 	«Руление»-«АДП», 20:30 рейс 342 литер К, назначение Шереметьево. Ту-154 85552, эшелон 9100

- при возникновении на аэродромах назначения метеоусловий, не соответствующих правилам принятия решения на вылет, диспетчер АДП немедленно доводит информацию об этом до диспетчера “Руления”.

Пример 2: 	«Руление»-«АДП», бортам 85411, 85624, Екатеринбург погода...(фактическая либо прогноз)... Омск погода...(фактическая либо прогноз).

2.  Передать информацию о разрешении на вылет:

Пример 1: 	«Подход»-«Руление», 20:30 рейс 342 литер К, назначение Шереметьево. Ту-154 85552, эшелон 9100

3. При выходе вылетающего ВС на связь с СДП на предварительном старте:

- типы и удаления, либо отсутствие ВС на предпосадочной прямой

Пример 1: 	«Старт»-«Посадка», прямая свободна

Пример 2:	«Старт»-«Посадка», на прямой Ту-154, удаление 3, Аэробус-310 удаление 15

4. После взлёта и набора высоты 200м (установленной):

- время взлёта

Пример 1:	«Подход»-«Старт», 85552 взлёт в 20:32

5. Передать диспетчеру круга условия входа в район подхода с учётом возможности бесступенчатого набора:

Пример 1:	«Круг»-«Подход», 85552, на Чудово 5400

Пример 2:	«Круг»-«Подход», всем бортам на Чудово схему Виски, набор 1800

5*.  Передать диспетчеру Старта условия выхода из зоны взлёта и посадки если отличаются от стандартных:

Пример 2

(продолжено): «Старт»-«Круг», всем бортам на Чудово схему Виски, первый разворот на 300м набор 1800

«Круг»-«Старт», на Чудово по схеме Виски, первый на 300 набор 1800

6. При установлении радиосвязи с взлетевшим ВС, передать:

- аэродром первой посадки

- номер и литер рейса

- тип и номер ВС (позывной)

- код ВРЛ

- эшелон (высоту) полёта по трассе

- номер корридора, эшелон (высоту) и расчётное время пролёта рубежа передачи УВД

Пример 1:	«Контроль»-«Подход», в Шереметьево, Аэрофлот 517Д, Ту154, 6300, Чудово в 38

7. Согласовать условия входа в район УВД. После выхода ВС на связь, подтвердить принятие ВС на управление:

Пример 1:	«Контроль»-«Подход», Аэрофлот 517Д передал

«Подход»-«Контроль», Аэрофлот 517Д работает

8. При пролёте ВС последнего ПОД перед рубежом передачи:

- место и расчётное время входа в район УВД

- номер и литер рейса

- тип и номер ВС (позывной)

- код ВРЛ

- эшелон (высоту) полёта и число М (при необходимости)

- аэродром первой посадки

Пример 1:	«Москва»-«Петербург», НУКОЛ 58, Аэрофлот 517Д, Ту-154, 9100, Шереметьево

9. Передать условия входа в район УВД. После выхода ВС на связь, подтвердить принятие ВС на управление (см. п.7)

10. При пролёте ВС последнего ПОД перед рубежом снижения:

- номер корридора, эшелон (высоту) и расчётное время пролёта рубежа передачи УВД

- номер и литер рейса

- тип и номер ВС (позывной)

- код ВРЛ

- аэродром посадки

- расчётное время прилёта

- выбранный запасной аэродром

- минимум КВС и остаток топлива на ВПР (при сложных метеоусловиях)

Пример 1:	«Подход»-«Контроль», Кириши в 32, 3600, Истлайн Экспресс 3021, боинг 737. Пулково в 56.

При наличии сложных метеоусловий (СМУ) на аэродроме прибытия:

Пример 2:	«Подход»-«Контроль», Кириши в 32, 3600, Истлайн Экспресс 3021, боинг 737, минимум 80 на 1000, топлива на 1 час 30 минут, запасной Петрозаводск. Пулково в 56

11. Согласовать условия вховия входа в район аэродрома. Подтвердить принятие ВС на управление (см. п.7)

12. Передать условия входа в зону взлёта и посадки если они отличаются от стандартных.

13. После выхода ВС на связь:

- тип и номер ВС (позывной)

- маршрут входа в зону взлёта и посадки

- расчётное время прилёта

- минимум КВС и остаток топлива на ВПР (при сложных метеоусловиях)

Пример 1:	«Круг»-«Подход», 85411 с прямой, Пулково в 56. минимум 80 на 1000, топлива на 1 час 30 минут

14. Сообщить об освобождении второго эшелона зоны ожидания.

Пример 1:	«Подход»-«Круг», 1800 свободно

15. До выхода ВС на рубеж передачи:

- номер (позывной) ВС

- место выхода на рубеж передачи

- выбранную экипажем систему и режим захода на посадку

Пример 1:	«Посадка»-«Круг», 85411, азимут 290, удаление 25, заход по локатору, контроль по приводным

«Круг»-«Посадка», 85411, вижу

15*. При визуальном заходе на посадку или заходе по ПВП, передать до выхода на рубеж передачи:

- номер (позывной) ВС, выполняющего визуальный заход или заход по ПВП

- метод захода на посадку

- место выхода на рубеж передачи

15**. При заходе по минимумам I, II и III категорий в автоматическом режиме и при заходе по РСП и РСП+ОСП, дать указание на освобождение критических зон действия РМС от воздушных судов и других подвижных технических средств.

16. При докладе ВС о готовности к посадке, сообщить об отсутствии ВС и техники на ВПП:

Пример 1:	«Посадка»-«Старт», полоса свободна

17. При проходе воздушным судном ДПРМ, передать:

- маршрут схода с ВПП

Пример 1:	«Старт»-«Руление», 85411, по РД 6

«Руление»-«Старт», 85411 посадка в 45, по РД 6

18. После доклада о совершении посадки, передать:

- номер ВС (позывной)

- время посадки

Примечания:

При наличии в аэропорту дисплейной информационной аппаратуры, информацию о разрешении на вылет ВС, диспетчер получает с дисплея.

Применительно к VATSIM:

- При обмене информацией между пунктами УВД текстом, передающий пункт УВД себя не называет.

- Учитывая возможности ASRC, код ВРЛ в сообщениях не указывается.

# Text boxes

2

3

СДП

1

ДПК

ДПП

РЦ ЕС ОрВД

ДПР

ДПП

ДПК

ПДП

СДП

ДПР

АДП

РЦ ЕС ОрВД

аэродрома посадки

2

ПДП

АДП

5

4

5*

6

7

8

9

10

11

13

14

12

15*

15**

15

16

18

АДП- Аэродромный Диспетчерский Пункт

ДПР – Диспетчерский Пункт Руления

СДП – Стартовый Диспетчерский Пункт

ПДП – Посадочный Диспетчерский Пункт

ДПК – Диспетчерский Пункт Круга

ДПП – Диспетчерский Пункт Подхода

РЦ ЕС ОрВД – Районный Центр Организации Воздушного Движения

17